## Slide 1
Главная Нода
Лидар
Дальномер
Джостик
Схема связи нод в ROS
Главная нода получает данные
от лидара и дальномера для навигации
и от джостика для управления движением.
Главная нода обрабатывает данные и
передаёт данные на моторы.

## Slide 2
Omni колёса обладают рядом преимуществ, делающих их незаменимыми в сфере погрузочно-разгрузочных работ.
Во-первых, они обеспечивают невероятную универсальность и маневренность, позволяя двигаться в любом направлении, что особенно полезно в ограниченном пространстве.
Во-вторых, благодаря уникальной конструкции роликов, установленных под углом 45 градусов, они обеспечивают плавность хода, минимизируя риск повреждения груза и самого транспортного средства при движении по неровным поверхностям.
Кроме того, omni колёса отличаются прочностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для интенсивного использования в условиях высоких нагрузок.
Эти преимущества делают omni колёса предпочтительным выбором для многих отраслей и предприятий, стремящихся оптимизировать процессы погрузки и разгрузки.

## Slide 3
Плата для базовой версии
Электрическая плата для мобильного робота на omni-колёсах играет ключевую роль в управлении движением и навигации робота. Она выполняет несколько важных функций:
Управление двигателями: Плата контролирует скорость и направление вращения двигателей, приводящих в движение omni-колёса. Это позволяет роботу перемещаться вперёд, назад, поворачивать и изменять направление движения.
Обработка данных с датчиков: Плата получает данные с датчиков, таких как датчики вращения колёс, акселерометры, гироскопы и компасы. Эти данные используются для определения текущего положения робота, его скорости и направления движения.
Взаимодействие с контроллером: Плата может взаимодействовать с контроллером робота, передавая ему команды на выполнение определённых действий, например, поворот налево, направо, ускорение или замедление.
Питание робота: Плата может обеспечивать питание всех компонентов робота, включая двигатели, датчики и другие электронные устройства.
Связь с внешним миром: Плата может поддерживать связь с внешними устройствами, такими как пульт управления, компьютер или другие роботы, для обмена данными или координации действий.

## Slide 4
DRV8871DDA
DRV8871DDA - это драйвер двигателя постоянного тока, предназначенный для использования в принтерах, бытовой технике и промышленном оборудовании.
Он обеспечивает управление двигателем через H-мост, состоящий из четырех N-канальных MOSFET, что позволяет двунаправленное управление током до 3,6 А.
Управление скоростью двигателя осуществляется через широтно-импульсную модуляцию (ШИМ), а для регулировки тока используются стандартные недорогие резисторы.DRV8871DDA обладает широким диапазоном рабочего напряжения от 6,5 до 45 В, что делает его подходящим для различных приложений.
Устройство также оснащено функциями защиты, такими как блокировка пониженного напряжения (UVLO), защита от перегрузки по току (OCP) и термическое отключение (TSD), что обеспечивает безопасность работы системы.Драйвер поставляется в компактном 8-контактном корпусе HSOP с PowerPAD™, что облегчает его интеграцию в различные проекты.
DRV8871DDA
DRV8871DDA

## Slide 5
STM32F407VGT6
STM32F407VGT6 – это микроконтроллер с 32-битным ядром Cortex-M4, оснащенный модулем с плавающей точкой (FPU). Он работает на частоте 168 МГц и имеет 1 МБ встроенной флеш-памяти для хранения программ и 192 КБ оперативной памяти (ОЗУ). Микроконтроллер поддерживает различные интерфейсы, включая USB OTG HS/FS, Ethernet, и имеет 82 входа/выхода. Также он оснащен двумя CAN-интерфейсами, что делает его подходящим для использования в автомобильной электронике. STM32F407VGT6 имеет встроенный АЦП с разрешением 16 бит и два ЦАП с разрешением 12 бит, что позволяет ему обрабатывать аналоговые сигналы. Микроконтроллер поставляется в корпусе LQFP-100 и работает при напряжении питания от 1.8 до 3.6 В. Диапазон рабочих температур составляет от -40°C до +85°C.
STM32F407VGT6

## Slide 6
STM32F103CBT6TR
STM32F103CBT6TR - это микроконтроллер семейства STM32F1, разработанный компанией STMicroelectronics. Он основан на ядре ARM Cortex-M3 и предназначен для использования в различных встраиваемых системах. Микроконтроллер имеет 32-битное ядро, работающее на частоте 72 МГц, и 128 КБ флэш-памяти для хранения программ. Также он оснащен 20 КБ оперативной памяти (RAM) для выполнения задач в реальном времени.STM32F103CBT6TR поддерживает широкий спектр интерфейсов, включая CAN, I2C, SPI, USART, и USB. Это позволяет легко интегрировать микроконтроллер в различные системы, требующие обмена данными или управления внешними устройствами. Микроконтроллер поставляется в корпусе LQFP-48 и работает в диапазоне напряжений питания от 2 В до 3.6 В. Диапазон рабочих температур составляет от -40°C до +85°C, что делает его пригодным для использования в широком спектре приложений.
STM32F103CBT6TR

## Slide 7
ШИМ контроллер
PCA9685PW,112
PCA9685PW - это микросхема драйвера светодиода от компании NXP Semiconductor, предназначенная для управления 16 каналами светодиодов. Она оптимизирована для использования в приложениях с цветным освещением, таких как RGBA подсветка. Микросхема поддерживает управление через шину I2C и имеет широкий диапазон рабочего напряжения от 2.3 до 5.5 В. Максимальная частота работы составляет 1 МГц, а максимальный выходной ток на канал - 25 мА. PCA9685PW выпускается в корпусе TSSOP-28 и подходит для использования в различных устройствах, требующих управления светодиодами, например, в светодиодных лентах, дисплеях и других осветительных приборах.

## Slide 8
Питание и стабилизаторы на 12, 5 и 6 вольт
XL4015 - это понижающий DC-DC преобразователь, который используется для изменения напряжения постоянного тока с одного уровня на другой. Он имеет широкий диапазон входного напряжения от 4 до 38 вольт и может выдавать выходное напряжение в диапазоне от 1.25 до 36 вольт. Максимальный выходной ток составляет 5 ампер, но рекомендуется использовать радиатор для предотвращения перегрева при работе на максимальной мощности. Преобразователь обладает высоким КПД - 96%, что делает его эффективным решением для различных проектов и устройств.
AMS1084CM-ADJ - это линейный стабилизатор напряжения с малым падением напряжения (LDO), предназначенный для использования в приложениях, где требуется точное и стабильное выходное напряжение. Он способен регулировать выходное напряжение в диапазоне от 1.25 до 18.5 вольт, что делает его универсальным решением для различных проектов. Максимальный выходной ток составляет 5 ампер, что позволяет использовать его для питания широкого спектра устройств.
Питание 16.8 вольт и до 20 ампер

## Slide 9
Подключение raspberry pi 4 и программатора
UART и USB
Преимущества подключения STM к Raspberry Pi через UART включают простоту подключения, возможность использования DFU режима для прошивки плат, отсутствие проводов на лицевой панели, подключение устройств без USB и возможность подключения дополнительных MCU без USB. Это делает UART идеальным выбором для тех, кто хочет избежать сложностей с подключением через USB и обеспечить более надежное соединение.

## Slide 10
Аудио
CS43L22-CNZR(audio)
CS43L22-CNZR - это стерео ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) с низким энергопотреблением, интегрированный с усилителями для наушников и динамиков класса D. Он разработан компанией Cirrus Logic и предназначен для использования в портативных аудиосистемах. Основные характеристики включают динамический диапазон 98 дБ (A-взвешенный), THD+N 88 дБ, усилитель для наушников с возможностью регулировки громкости и встроенным отрицательным регулятором напряжения. Также имеется поддержка аналогового ввода и цифровой обработки сигналов, включая управление басами и высокими частотами, де-эмфазис, независимые регуляторы громкости для цифрового и аналогового входов, а также программируемый ограничитель пиков и генератор звуковых сигналов.